Правила измерения артериального давления

Основным неинвазивным   методом    измерения    АД    является

аускультативный метод Н.С.Короткова. Измерение АД с помощью других

методов  (в  первую  очередь  осциллометрического)  и  с   помощью

автоматических   приборов   в  5-15%  случаев  дает  значения  АД,

устойчиво  и  существенно  отличающиеся  от  величин   по   методу

Короткова.  В  этих  случаях  необходимо ориентироваться только на

данные метода Короткова. Для выявления подобных отличий необходимо

проводить серии из 3 последовательных (или параллельных) измерений

АД двумя методами.

Для корректного измерения АД с целью классификации гипертензии

необходимо соблюдать ряд условий,  для  исключения  дополнительных

прессорных нагрузок.

1. Условия измерения АД

Измерение должно проводиться в спокойной комфортной обстановке

при  комнатной  температуре,  после  адаптации пациента к условиям

кабинета в  течение  не  менее  5-10  мин.  За  час  до  измерения

исключить  прием пищи,  за 1,5-2 часа курение,  прием тонизирующих

напитков, алкоголя, применение симпатомиметиков, включая назальные

и глазные капли.

2. Положение пациента.

АД может   определяться   в   положении    "сидя"    (наиболее

распространено),   "лежа"   и   "стоя",  однако  во  всех  случаях

необходимо обеспечить положение руки, при котором середина манжеты

находится на уровне сердца.

Каждые 5 см  смещения  середины  манжеты  относительно  уровня

сердца  приводят  к  завышению  или занижению АД на 4 мм рт. ст. В

положении "сидя" измерение проводится у пациента, располагающегося

в удобном кресле или на стуле,  с опорой на спинку,  с исключением

скрещивания  ног.  Необходимо  учитывать,  что  глубокое   дыхание

приводит   к   повышенной   изменчивости  АД,  поэтому  необходимо

информировать об этом пациента до начала измерения.

Рука пациента должна быть удобно расположена на столе рядом со

стулом,  и лежать неподвижно с упором в  области  локтя  до  конца

измерения.  При недостаточной высоте стола необходимо использовать

специальную подставку для руки.  Не допускается положение руки  на

"весу". Для  выполнения измерения АД в положении "стоя" необходимо

использовать специальные упоры для поддержки руки,  либо во  время

измерения поддерживать руку пациента в районе локтя.

Дополнительные измерения АД стоя (ортостаз) проводят  через  2

мин.  после   перехода  в  вертикальное  положение  для  выявления

ортостатической гипотензии. Измерение АД в ортостазе целесообразно

проводить пациентам старшей возрастной группы (старше 65 лет), при

наличии сахарного диабета,  недостаточности кровообращения, вегето

-    сосудистой   дистонии,   а   также   пациентам,   принимающим

вазодилататоры или имеющим эпизоды  ортостатической  гипотензии  в

анамнезе.

Целесообразно также измерять АД на ногах,  особенно у  больных

моложе 30 лет.  Измерение АД на ногах проводится с помощью широкой

манжеты, фонендоскоп располагают в подколенной ямке.

3. Прибор  для измерения АД по методу Н.С.Короткова состоит из

окклюзионной  пневмоманжеты,  груши  для  нагнетания   воздуха   с

регулируемым клапаном стравливания,  манометра,  стетофонендоскопа

или  специализированного  фонендоскопа  из  комплекта  тонометров.

Используются   ртутные,  стрелочные,  либо  электронные манометры.

Значения давления  округляются  до  ближайшего  четного  числа. Не

допустима практика округлений до "5" и "0" на конце (т.е.  записей

только  типа  145/95 и/или 160/100).  Манометры требуют регулярной

поверки (точности  и  регулировки)  с  интервалами,  указанными  в

технических  характеристиках,  но  не  реже  одного  года. Манжета

подбирается с  учетом  охвата  плеча,  который  измеряется  в  его

средней  части с помощью гибкой измерительной ленты.  Измерение АД

средней плечевой манжетой  для  взрослых  выполняется  только  при

охвате  плеча  равном  23-33  см. В  остальных  случаях необходимо

использовать специальные размеры манжет.  При этом ширина и  длина

внутренней эластичной камеры должны соответствовать охвату плеча -

длина не менее 80%,  а ширина  около  40%  последнего.  Манжета  с

меньшей  шириной камеры приводит к завышению,  а слишком широкая к

занижению значений АД.

4. Техника измерения.

Манжета накладывается  на  плечо таким образом,  чтобы средняя

часть пневмокамеры  находилась  над   проекцией   артерии.   Между

манжетой  и  поверхностью  плеча должно помещаться два пальца (для

детей и взрослых с маленьким объемом руки  -  один  палец),  а  ее

нижний край должен располагаться на 2,5 см выше локтевой ямки.  Не

рекомендуется  накладывать  манжету  на  ткань  одежды,  запрещено

закатывать рукава  с  образованием  сдавливающих валиков из ткани.

Головка стетофонендоскопа фиксируется у нижнего края  манжеты  над

проекцией   плечевой   артерии,  причем  не  допускается  создание

значительного  давления  на  кожу,  а  расположение  головки   под

манжетой  приводит  к  ошибкам  в  определении  в  первую  очередь

диастолического АД.

В ходе  первого  измерения  АД  (или  перед  ним)   необходимо

дополнительно   провести   оценку  систолического  АД пальпаторно.

Пальпируется лучевая или плечевая артерии.  При нагнетании воздуха

в  манжету  фиксируются  показания  манометра в момент прекращения

пульсаций артерии, как оценочное значение систолического АД, после

чего  компрессия  продолжается  еще  на  30 мм рт. ст.  Необходимо

учитывать,  что избыточно  высокое  давление  компрессии  вызывает

дополнительные болевые ощущения и повышение АД.

Скорость снижения давления воздуха в манжете должна составлять

2-3  мм  рт. ст. за  секунду (или за время между последовательными

сокращениями сердца).  При  давлении  более   200   мм   рт.   ст.

допускается увеличение этого показателя  до  4-5  мм  рт.  ст.  за

секунду.

Появление первого тона соответствует систолическому АД (первая

фаза  тонов  Короткова).  Диастолическое  АД определяют по моменту

исчезновения   тонов   Короткова    (пятая    фаза).   Определение

диастолического АД по 4-ой фазе (момента резкого ослабления тонов)

рекомендовано при проведении измерения АД у детей до 12-14-ти лет,

беременных женщин, а так же у пациентов с высоким минутным объемом

сердца,  обусловленным  физической  нагрузкой,  заболеванием   или

физиологическими особенностями.  Для контроля полного исчезновения

тонов необходимо продолжить аускультацию до  снижения  давления  в

манжете  на  15-20 мм рт.  ст.  относительно последнего тона.

При слабых  тонах  Короткова  перед  измерением  целесообразно

поднять   руку   и  выполнить  несколько  сжимающих  движений  без

значительных усилий.

5. Кратность измерений.

Повторные измерения  проводятся  с  интервалом  не  менее  2-х

минут.

Во время первого визита пациента  необходимо  измерить  АД  на

обеих  руках. При  выявлении  устойчивой  значительной  асимметрии

(более 10 мм рт. ст. для систолического  АД  и  5  мм  рт. ст. для

диастолического АД),  все последующие измерения проводятся на руке

с более высокими цифрами.  В противном случае измерения  проводят,

как правило, на "нерабочей" руке.

Если первые  два измерения АД отличаются между собой не более,

чем на 5  мм  рт.  ст.,  измерения  прекращают  и  за  уровень  АД

принимают среднее значение этих величин.

Если имеется  отличие  более 5 мм рт.  ст.,  проводится третье

измерение,  которое сравнивается по приведенным выше  правилам  со

вторым, а затем (при необходимости) и четвертое измерение.  Если в

ходе  этого  цикла  выявляется  прогрессивное  снижение   АД,   то

необходимо дать дополнительное время  для  расслабления  пациента.

Если  же отмечаются разнонаправленные колебания АД,  то дальнейшие

измерения прекращают и определяют среднее трех последних измерений

(при этом исключают максимальные и минимальные значения АД).

6. Затруднения при измерении артериального давления.

А) "Аускультативный  провал" (резкое ослабление и исчезновение

тонов после прослушивания первых двух  -  трех  отчетливых  тонов)

может служить причиной серьезной недооценки систолического АД если

при первом измерении не проводится его пальпаторная оценка.

Б) Нарушения  ритма  сердца. Необходимо  пальпировать  лучевую

артерию  для  оценки  степени  неравномерности сокращений сердца в

ходе  измерений.   При   выраженной   неравномерности   необходимо

ориентироваться   на   средние  значения  АД  по  результатам  4-6

последующих измерений.  При   редких   нерегулярных   сокращениях,

ориентироваться   на   значения   АД,   полученные   при  эпизодах

регулярного ритма.

В) Стенозирующие    поражения   артерий.   При   одностороннем

поражении    сосудов    необходимо    проводить    измерение    на

контралатеральной руке, а при двустороннем поражении рекомендуется

измерение на бедре.  Для этого используется специальная  бедренная

манжета, при этом необходимо учитывать, что систолическое давление

на бедре на 15-20% выше, чем на плече.

Г) Повышенная ригидность крупных артерий.  У пациентов старшей

возрастной группы (старше 65 лет), а также у пациентов, длительное

время   страдающих   сахарным   диабетом,  наблюдается  повышенная

ригидность крупных артерий,  в некоторых случаях препятствующая их

спадению  при  компрессии.  При  этом  метод  Н.С.  Короткова дает

завышение АД т.е.  "псевдогипертензию".  Для ее исключения полезно

одновременно  с  аускультацией  определять  АД  пальпаторно  и при

отличии в систолическом АД более 15 мм рт.ст. провести определение

ригидности плечевой артерии (например,  ультразвуковыми методами).

При  выраженной  ригидности   определение   АД   возможно   только

инвазивным методом.

7. Наиболее   частые   ошибки,   приводящие   к  неправильному

измерению АД:  использование манжеты,  не  соответствующей  охвату

плеча, малое время адаптации пациента к условиям кабинета, высокая

скорость  снижения  давления  в   манжете,   отсутствие   контроля

асимметрии АД, не использование пальпации при первом измерении АД,

неправильное положение руки пациента.