ВЧ ИВЛ

Выводит СО2 хорошо, но оксигенация непредсказуема.

Возможные показания к  ВЧ ИВЛ

- МАР ( 11 см вод. ст. + FiO2 = 1,0;

- РДС с пневмотораксом;

- интерстициальная эмфизема легких;

- дыхательный ацидоз на CV;

- гипоксемия  на CV

# Мониторинг:

- ТсО2 / СО2   и   SрО2;

- КОС;

- АД;

- МАР,  (  Р (амплитуда), ЧД, FiO2;

- Симметричность вибрации грудной клетки;

- Рентгенограмма грудной клетки. Через 1 час и через 6 часов после начала ВЧ ИВЛ, далее по показаниям, но не реже 1 раза в сутки.

# Рекомендуемые параметры при различных заболеваниях:

РДС

- ЧД 10 – 15 Гц;

-  ( Р до видимой вибрации грудной клетки;

-  МАР выше, чем при СV.

Баротравма легких

- ЧД   10 – 12 Гц;

- МАР равное или меньше чем при CV;

-  При высокой оксигенации в первую очередь думаем о снижении МАР потом О2.

Аспирация мекония

- ЧД 6 - 10 Гц.

-  ВЧ ИВЛ обычно применяется при гомогенных  поражениях легких, тактика как при РДС.  При сочетании участков ателектазов и  перераздутия легких  ЧД 6 – 8 Гц.

Перевод с CV на  ВЧ ИВЛ

ВЧ ИВЛ +  CV                                            ВЧ ИВЛ

Режим ВЧ ИВЛ на выдохе;                        Режим ВЧ ИВЛ постоянный;

( Р до видимой вибрации  гр. клетки;  Перевести пациента на режим СРАР

ЧД в зависимости  от патологии           ( Р до видимой вибрации  гр.клетки;

легких  и  веса пациента (  1000 г. –     ЧД в зависимости от патологии и

15 Гц  , 2000 г. -  10 Гц  );                       веса пациента;

Уменьшить ЧД  CV на  50%;                   Соотношение Твд /Твыд = 1 ( 2;

- титрование МАР (ручкой РЕЕР/СРАР) до повышения РаО2 приблизительно на 20-30 мм рт. ст. по сравнению с CV.  Если не произошло повышения оксигенации при увеличении МАР на  6 – 7 см вод. ст. по сравнению с CV, вернуться  на CV.

При гомогенных поражениях легких величину МАР повышают на 1 см вод.ст. каждые 5 – 10 минут до достижения концентрации О2 30 – 40 %.

- Постоянный мониторинг АД. При ( АД( увеличение преднагрузки (болюс), применение инотропов, ( МАР, коррегировать анемию, перевод на CV.

- Через 30 мин. определить КОС. При низком РаСО2  ( ( Р на чистом  HFO, или  ( ЧД  CV на комбинированном режиме CV/ ВЧ ИВЛ .

- Рентгенограмма грудной клетки. При уровне купола диафрагмы выше места прикрепления  6 ребра, вероятно развитие ателектазов, ниже 9 ребра – перераздутия  легких (оптимально 8 - 9 ребро).

- Поддерживать SрО2  90– 94 %, РаСО2  40 – 50 мм рт. ст. (45 – 65 мм рт. ст. рН ( 7.25, SpO2 85-90% при баротравме),  рН ( 7.3,  РаО2 50 – 80 мм рт. ст..

Тактика изменения параметров ВЧ ИВЛ  при диффузных поражениях легких     типа РДС  представлена в табл.

## ИЗМЕНЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ

| РаО2 | Рентгенологическая оценка объема легких | 1 шаг | 2 шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ( ( | ( N ( | ( МАР на 1-2 см. ( FiO2 ( MAP | ( FiO2 ( FiO2 |
| N N | ( ( | ( MAP (MAP |  |
| ( ( ( | ( N ( | ( MAP ( FiO2 ( MAP | ( FiO2 ( FiO2 |

## ИЗМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

| РаСО2 | 1 шаг | 2 шаг | 3 шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ( | ( ( P (на 2 – 5) ( ( Р | ЧД (если (Р макс.) ( ЧД (если (Р мин.) | Установить соотношение I:E – 1:1 Установить соотношение I:E – 1:2 |

Примечание: В некоторых случаях изменение амплитуды будет приводить к изменению оксигенации.

При баротравме легких, в случае удовлетворительной оксигенации, вероятно предпочтительнее сначала снижать МАР, а затем FiO2.

Перевод с ВЧ ИВЛ на  CV осуществляется  при МАР ( 8-10 см вод. ст. и FiO2 ( 0,4.

Возможна экстубация с HFO при МАР ( 7 см вод. ст., FiО2 ( 0,25 – 0,3 и небольшой амплитуде.

При быстром снижении МАР возможно развитие ателектазов и ухудшение КОС. При задержке снижения МАР (перераздутие легких) может ухудшаться оксигенация и происходить падение АД.

В случае если  состояние пациента ухудшается, и нет ответа на изменение параметров  ВЧ ИВЛ, следует попытаться перевести его на CV.

В случае быстрого нарастания  гипоксемии и гиперкапнии(

- оценить амплитуду и симметричность вибрации грудной клетки;

- определить проходимость ЭТТ;

- исключить пневмоторакс;

- оценить объем легких;

- адекватны ли параметры ИВЛ в случае заболевания с высоким аэродинамическим сопротивлением?

Cимптомы спонтанной экстубации:

- отсутствие вибрации грудной клетки;

- резкое увеличение оральной секреции;

- вибрация в области шеи;

- быстрое падение МАР.

##### Уход за детьми на ВЧ ИВЛ:

- применять ЭТТ максимально возможного диаметра;

- длина ЭТТ от места фиксации до коннектора : 3 – 4 см.

- нижний край ЭТТ должен располагаться как можно ближе к бифуркации трахеи (оценить рентгенологически);

- отсоединять ребенка от вентилятора только при абсолютной необходимости;

- уровень воды в увлажнителе должен быть максимальным и поддерживаться постоянным;

- при необходимости аускультации, выключить осцилляции, но не отсоединять пациента  от контура;

- если после санации трахеи оксигенация не улучшается, следует  на 2 мин. поднять МАР на 20 ( от исходного уровня;

- энтеральное питание не противопоказано;

- менять положение ребенка каждые 3 - 4 часа (участвуют двое, один стабилизирует ЭТТ, другой переворачивает ребенка);

- санацию трахеи производить как можно реже и в присутствии врача,

- нет необходимости для седатации/парализации всех больных. Наличие спонтанного дыханиия не мешает эффективности ВЧ ИВЛ и поможет судить об уровне МОВ.